ICS 13.020.20

Z04

DB37

山东省地方标准

DB 37/ XXXXX—XXXX

绿色产品评价规范　电热锅

Green product assessment specification—electric cooker

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山东省市场监督管理局   发布

目  次

目次	I

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价要求	2

5 评价方法	3

前  言

本标准按照GB/T1.1-2020起草。

本标准由山东省工业和信息化厅提出、归口并组织实施。

本标准起草单位：山东省产品质量检验研究院、XXXXXX……

本标准主要起草人：XXXX、XXXX……

绿色产品评价规范 　 电热锅

范围

本标准规定了电热锅类绿色产品的基本原则、评价指标和评价方法。

本标准适用于家用和类似用途的额定电压不超过250V、额定功率不超过3000W，额定容积不超过10L的家用多功能电热锅产品的评定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图标标志

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB 4343.1 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4706.1 家用和类似用途电气的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.19 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

GB 4806.10 食品安全国家标准  食品接触用涂料及涂层

GB/T18455 包装回收标志

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB 21551.2 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能、抗菌材料的特殊要求

GB/T 23384 产品及零部件可回收利用标识

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB/T 33761 绿色产品评价通则

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质的检测方法

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 31268 限制商品过度包装

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T32162 生态设计产品标识

术语和定义

3.1

电热锅 the cooker

使用电热元件进行加热，能够进行煎，炸，蒸，煮，涮、炖、煨、焖等多种加工的锅具。

3.2

绿色设计 green-design

按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

3.3

绿色产品 green product

在产品原材料获取、生产、使用、废弃等不同环节中资源能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害、便于回收再利用的符合产品性能和安全的产品。

3.4

再生利用 recycling

对废弃产品进行处理（除污、拆解、破碎等任何活动），使之能够作为原材料重新利用的过程，但不包括对能量的回收和利用。

3.5

可再生利用率 recyclability rate

新产品中能被再使用部分与再生利用部分的质量之和占新产品质量的百分比。

3.6

回收利用 recovery

对废弃产品进行处理（除污、拆解、破碎等任何活动），使之能够满足其原来的使用要求或用于其他用途的过程，包括对能量的回收和利用。

3.7

可回收利用率 recoverability rate

新产品中能被回收利用部分（包括再使用部分、再生利用部分和能量回收部分）的质量之和占新产品质量的百分比。

评价要求

4.1基本要求

4.1.1 生产企业的污染物排放应达到国家或地方污染物排放标准的要求，污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标；应严格执行节能环保相关国家标准并提供标准清单，近三年无重大质量、安全和环境事故。

4.1.2 应建立生产过程中的废弃物回收和再生利用管理要求，确保生产过程中废弃物分类处理，对于列入《国家危害废弃物名录》的危险废弃物应由具有资质的处理机构进行无害化处理。

4.1.3 生产企业的管理，应按照GB/T24001、GB/T23331、GB/T19001和GB/T28001分别建立并运行环境管理体系、能源管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系。

4.1.4 产品符合《产业结构调整指导目录》要求，生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.5 生产企业应开展绿色供应链管理，并建立绿色供应链管理绩效评价机制、程序，确定评价指标和评价方法。生产企业应对产品主要原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出相关质量、环境、能源和安全等方面的管理要求。

4.1.6 生产企业的主要用能设备应满足相关国家能效标准2级及以上,企业不同生产环节的用能应分项计量，用能计量设备应按照相关规程校准。

4.1.7 产品说明书中应包含产品废弃后的有关循环利用的相关说明要求。生产企业宜通过适当的方式发布产品拆解技术指导信息，信息应便于相关组织获取。

4.1.8 产品说明书中应包含有害物质使用、需特殊处理材料（如含氟发泡材料）及产品废弃后的有关循环利用的相关说明要求。生产企业宜通过适当的方式发布产品拆解技术指导信息，信息应便于相关组织获取。

4.2 评价指标要求

4.2.1 产品包装应符合GB/T1019和GB/T18455的有关要求。

4.2.2 产品安全方面应符合GB4706.19和GB4706.1等相关标准要求。

4.2.3 产品电磁兼容应符合GB4343.1、GB/T4343.2、GB17625.1和GB17625.2等标准要求。

4.2.4 电热锅的评价指标从资源能源的消耗，以及对环境和人体健康造成影响的角度选取，按照资源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。电热锅的评价指标名称、基准值、判定依据（污染物监测方法、产品检验方法以及各指标的计算方法）等要求见表1。

表1 电热锅评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 可回收利用标识 | -- | 产品应标注可回收利用标识图标，并标注可再生利用率指标 | 符合GB/T23384中4.2.1规定的要求 |
|  |  | -- | 可再生利用的塑料零部件可采用图形和塑料成分编码相结合的标识样式 | 符合GB/T23384中5.3、5.4、5.5规定的要求 |
|  | 可回收利用率 | -- | 95% | 依据附录A检测，并提供检测报告 |
|  | 限制过度包装 | -- | 符合GB/T 31268的要求 | 按照GB/T 31268检测，并提供检测报告 |
| 环境属性 | 产品有害物质含量 | -- | 铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量不超过0.1%；镉含量不超过0.01% | 依据GB/T26572检测，并提供检测报告 |
| 品质属性 | 食品接触材料要求 | -- | 应符合GB4806系列标准的相关要求 | 依据GB4806系列标准检测，并提供检测报告或相关认证报告 |

评价方法

本标准采用指标符合性评价的方法。绿色产品应同时满足基本要求和评价指标要求。

（规范性附录）
利用率计算

A.1 样品选取

可再生利用率及可回收利用率计算所需样品应当从成品库随机抽取两台样品。

A.2 计算方法

A.2.1对所选取的两台样品进行整体称重，把样品拆解对部件进行分类、称重并填入表A.2，可回收利用性规定详见表A.1。

A.2.2可再生利用率计算时，将样品中能被再使用部分与再生利用部分整体称重，计算该部分质量与样品总质量之比。

A.2.3可回收利用率计算时，将样品中能被回收利用部分（包括再使用部分、再生利用部分和能量回收部分）的质量之和除以样品总质量。

表A.1可回收利用特性汇总

| 序号 | 材料或部件名称 | 可回收利用特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯类塑料 | 可重复使用，可回收利用 |
| 2 | 有机玻璃类塑料 | 可重复使用，可回收利用 |
| 3 | 聚丙烯类塑料 | 可重复使用，可回收利用 |
| 4 | PC类塑料 | 可重复使用，可回收利用 |
| 5 | 聚苯乙烯类塑料 | 可重复使用，可回收利用 |
| 6 | 聚酰胺类塑料 | 可重复使用，可回收利用 |
| 7 | PET类塑料 | 可回收利用 |
| 8 | 聚酯类塑料 | 可重复使用，可回收利用 |
| 9 | 聚氯乙烯类塑料 | 可回收利用，废弃物填埋、焚烧会污染环境 |
| 10 | PVC类塑料 | 可回收利用，废弃物填埋、焚烧会污染环境 |
| 11 | 可降解类塑料 | 一次性使用，可降解，不易回收利用 |
| 12 | PVDC类塑料 | 不可回收利用，废弃物填埋、焚烧会污染环境 |
| 13 | 塑塑复合类塑料 | 一次性使用，一般都为不可回收 |
| 14 | 金属类材料及部件 | 一般均可回收利用 |

表A.2 电热锅所用原材料/预制部件清单

| 组件名称 | 零部件名称 | 材料描述 | 质 量 g | 可回收利用特性 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 质 量 g |  | 可再生利用质量g |  | 可回收利用质量g |  |
| 可再生利用率 |  | 可回收利用率 |  |